## Slide 1
Chapter3. 디지털 논리회로

## Slide 2: Chapter 3.
학습목표
  • 논리 게이트의 동작 원리와 진리표, 게이트 기호를 이해하고 이를 활용할 수 있다.
  • 곱의 합과 최소항, 합의 곱과 최대항의 개념을 이해하고 이를 활용할 수 있다.
  • 여러 가지 조합 논리 회로의 동작 원리를 이해하고 응용 회로를 설계할 수 있다.
  • 여러 가지 순서 논리 회로의 동작 원리를 이해하고 응용 회로를 설계할 수 있다.
내용
  01 논리 게이트
  02 불 대수
  03 조합 논리 회로
  04 순서 논리 회로
  05 집적 회로

## Slide 3: 01 논리 게이트
논리 게이트의 개념과 종류
  TTL과 CMOS 논리 레벨 정의영역
1

## Slide 4: 01 논리 게이트
NOT 게이트
  한 개의 입력과 한 개의 출력을 갖는 게이트로 논리 부정을 나타낸다.
  NOT 게이트를 인버터(inverter)라고도 한다.

## Slide 5: 01 논리 게이트
버퍼 게이트
  버퍼 buffer는 입력 신호를 그대로 출력하여
  단순 전송을 표현하는 게이트다.
  입력이 0이면 0을 출력하고, 입력이 1이면 1을 출력한다.
  3상태 버퍼(tri-state buffer)
  출력이 3개 레벨(High, Low, 하이 임피던스) 중의 하나를 갖는 논리소자

## Slide 6: 01 논리 게이트
AND 게이트
  입력이 모두 1인 경우에만 출력이 1이고, 입력 중 0이 하나라도 있으면 출력은 0이 되는 논리곱이다.

## Slide 7: 01 논리 게이트
OR 게이트
  입력이 모두 0인 경우에만 출력이 0이고, 입력 중 1이 하나라도 있으면 출력은 1이 되는 논리합이다.

## Slide 8: 01 논리 게이트
NAND 게이트
  입력이 모두 1인 경우에만 출력이 0이고, 입력에 0이 하나라도 있는 경우는 모두 출력이 1이다.
  AND 게이트와 반대로 동작하여 NOT-AND의 의미로 NAND 게이트라고 한다.

## Slide 9: 01 논리 게이트
NOR 게이트
  입력이 모두 0인 경우에만 출력이 1이고, 입력에 1이 하나라도 있는 경우는 모두 출력이 0이다.
  OR 게이트와 반대로 동작하여 NOT-OR의 의미로 NOR 게이트라고 한다.

## Slide 10: 01 논리 게이트
XOR 게이트 (eXclusive OR gate)
  입력에 1이 홀수 개이면 출력이 1이고, 짝수 개이면 출력이 0이다.
  2입력 XOR 게이트는 두 입력 중 하나가 1이면 출력이 1이고, 두 입력 모두 0이거나 1인 경우에만 출력이 0이 되는 것이다.

## Slide 11: 01 논리 게이트
XNOR 게이트 (eXclusive NOR gate)
  입력에 1이 짝수 개이면 출력이 1이고, 홀수 개이면 출력이 0이다.
  XOR 게이트에 NOT 게이트를 연결한 것과 출력이 같으므로 XOR 게이트와 반대다.
  2입력 XNOR 게이트는 두 입력이 다르면 출력이 0이고, 두 입력이 같으면 출력이 1이라고 생각하면 쉽다.

## Slide 12: 01 논리 게이트
유니버설 게이트
  NAND와 NOR 게이트만으로도 모든 회로를 만들 수 있으므로 이 둘을 특별히 유니버설 게이트 (universal gate) 또는 범용 게이트라고 한다.
  NOT 게이트 구성
  A = 0이면 입력 2개에 모두 0이 입력되므로 출력 F =1이 된다.
  A =1이면 입력 2개에 모두 1이 입력되므로 출력 F = 0이 된다.
2

## Slide 13: 01 논리 게이트
  AND 게이트 구성
    AND 게이트의 논리식 를 이중 부정하고 드모르간의 정리를 적용해 로 변형하여 논리 회로를 구성한다.
  OR 게이트 구성
    OR 게이트의 논리식 를 이중 부정하고 드모르간의 정리를 적용해 로 변형하여 논리 회로를 구성한다.

## Slide 14: 01 논리 게이트
  XOR 게이트 구성
  2입력 XOR 게이트의 논리식은 로, 두 입력이 모두 0이거나 1이면 출력이 0이 된다. 이 논리식을 불 대수 법칙으로 다음과 같이 정리하여 논리 회로를 구성한다.

## Slide 15: 01 논리 게이트
와이어드 로직
  집적 회로(IC)에서는 대부분 NAND나 NOR 게이트 형태로 구성한다.
  둘 이상의 NAND 또는 NOR 게이트의 출력을 연결해 특정 논리 함수를 수행하는 형태를 와이어드 로직(wired logic)이라고 한다.
3

## Slide 16: 02 불 대수
  기본적인 불 대수식은 AND, OR, NOT을 이용하여 표현
  AND식은 곱셈의 형식으로 표현하고, OR 식은 덧셈의 형식으로 표현
  NOT식은 또는 Aˊ 로 표현
  완전한 논리식은 입력 항목들의 상태에 따른 출력을 결정하는 식
A=0 and B=1 일 때 출력을 1로 만들려는 경우 출력 논리식
A=0 or B=1 일 때 출력을 1로 만들려는 경우 출력 논리식
(A=0 and B=1) or (A=1 and B=0) 일 때 출력을 1로 만들려는 경우 출력 논리식

## Slide 17: 02 불 대수
불 대수 법칙
  불 대수의 모든 항은 0 또는 1을 갖는다.
  [표 3-1]은 증명 없이 사용하기로 한 AND와 OR의 불 대수 공리다.
1

## Slide 18: 02 불 대수

## Slide 19: 02 불 대수

## Slide 20: 02 불 대수
  진리표를 이용한 분배법칙 A + BC = (A+B)(A+C)의 증명
동일한 결과

## Slide 21: 02 불 대수
  진리표를 이용한 드모르간의 정리 증명
동일한 결과

## Slide 22: 02 불 대수
  드모르간의 정리는 논리 게이트로 표현할 수 있고 항이 많아도 동일하게 적용할 수 있다.

## Slide 23: 02 불 대수
불 대수식의 표현 형태
  곱의 합과 최소항
  곱의 합(SOP, Sum Of Product)은 1단계인 입력이 AND항(곱의 항)으로 구성되고, 2단계인 출력이 OR항(합의 항)으로 만들어진 논리식이다.
2

## Slide 24: 02 불 대수
  최소항
  최소항(minterm)은 입력 변수를 모두 포함하는 AND항이다.
  최소항은 입력이 0이면 입력 변수의 부정을 쓰고, 입력이 1이면 입력 변수를 그대로 쓴 후 AND로 결합한다.
  예를 들어 입력 변수가 A, B일 때 만들 수 있는 최소항은 , , , AB 다.

## Slide 25: 02 불 대수
  최소항 식
  최소항 식은 출력이 1이 되는 항의 입력 변수를 AND 연산하고, 각 항을 OR 연산하는 식이다.

## Slide 26: 02 불 대수
  합의 곱과 최대항
  합의 곱(POS, Product Of Sum)은 1단계인 입력이 OR항(합의 항)으로 구성되고, 2단계인 출력이 AND항(곱의 항)으로 만들어진 논리식이다.

## Slide 27: 02 불 대수
  최대항
  최대항(maxterm)은 입력 변수를 모두 포함하는 OR항이다.
  최대항은 입력이 0이면 입력 변수를 그대로 쓰고, 입력이 1이면 입력 변수의 부정을 쓴 후 OR로 결합한다.
  예를 들어 논리 변수가 A, B일 때 만들 수 있는 최대항은 (A+B), , , 다.

## Slide 28: 02 불 대수
  최대항 식
  최대항 식은 출력이 0이 되는 항의 입력 변수를 OR 연산하고, 각 항을 AND 연산하는 식이다.

## Slide 29: 02 불 대수
  최소항과 최대항의 관계
  최소항 식은 출력이 1인 항을 곱의 합(SOP)으로 나타낸 것이고, 최대항 식은 출력이 0인 항을 합의 곱(POS)으로 나타낸 것이다.
  따라서 최소항과 최대항은 서로 보수의 성질을 띤다고 할 수 있다.

## Slide 30: 03 조합 논리 회로
데이터 형태에 따른 분류
  조합 논리 회로의 개요
  조합 논리 회로(combinational logic circuit)는 현재 입력 값으로 출력이 결정되는 회로
1

## Slide 31: 03 조합 논리 회로
조합 논리 회로의 종류
  반가산기
  반가산기(Half-Adder, HA)는 1자리 2진수 2개를 입력하여 합(S)과 캐리(Carry, C)를 출력하는 조합 논리 회로
2

## Slide 32: 03 조합 논리 회로
  전가산기
  전가산기(Full-Adder, FA)는 2진수 입력 A, B와 아랫자리에서 올라온 캐리 Ci를 포함하여 1자리 2진수 3개를 더하는 조합 논리 회로

## Slide 33: 03 조합 논리 회로
  반감산기
  반감산기(Half-Subtractor, HS)는 1비트 2진수 A에서 B를 빼 차(D)와 빌림 수(K)를 계산하는 뺄셈회로

## Slide 34: 03 조합 논리 회로
  전감산기
  전감산기(Full-Subtractor, FS)는 2진수 입력 A, B와 아랫자리로 빌려주는 수 Ki를 포함하여 A-B-Ki를 계산하는 조합 논리 회로

## Slide 35: 03 조합 논리 회로
  비교기
  2진 비교기(comparator)는 두 2진수 값의 크기를 비교하는 회로다.

## Slide 36: 03 조합 논리 회로
  멀티플렉서
  멀티플렉서(multiplexer, MUX )는 여러 개의 입력선들 중에서 하나를 선택하여 출력선에 연결하는 조합논리회로이다. 선택선들의 값에 따라서 특별한 입력선이 선택된다.
  멀티플렉서는 많은 입력들 중 하나를 선택하여 선택된 입력선의 2진 정보를 출력선에 넘겨주기 때문에 데이터 선택기(data selector)라 부르기도 한다.
  디멀티플렉서(demultiplexer, DEMUX ) 는 정보를 한 선으로 받아 2n 개의 가능한 출력 선들 중 하나를 선택하여, 받은 정보를 전송하는 회로다.

## Slide 37: 03 조합 논리 회로
  코드 변환기 (2진 코드 → 그레이 코드 변환)

## Slide 38: 03 조합 논리 회로
  코드 변환기 (그레이 코드 → 2진 코드 변환)

## Slide 39: 03 조합 논리 회로
  코드 변환기 (BCD 코드 → 3초과 코드 변환)

## Slide 40: 03 조합 논리 회로
  데이터 전송 시스템

## Slide 41: 03 조합 논리 회로
ROM을 사용한 조합 논리 회로의 설계
  다음 불 함수를 ROM을 사용해 구현하는 예
3

## Slide 42: 04 순서 논리 회로
순서 논리 회로의 개요
  조합 논리 회로(combinational logic circuit) : 이전 입력 값에 관계없이 현재 입력 값에 따라 출력이 결정
  순서 논리 회로(sequential logic circuit) : 현재의 입력 값과 이전 출력 상태에 따라 출력 값이 결정
1

## Slide 43: 04 순서 논리 회로
순서 논리 회로의 특징
  순서 논리 회로의 출력은 외부에서 들어온 입력과 이전 출력 상태에 따라 결정된다. 이러한 동작은 클록 펄스가 들어올 때마다 반복해서 일어난다.
  순서 논리 회로는 기억 기능(플립플롭)이 있다.
  대표적인 순서 논리 회로에는 플립플롭, 카운터, 레지스터 등이 있다.
클록 펄스
  플립플롭(flip-flop)은 클록 펄스(Clock Pulse, CP)라는 제어 입력을 가지며, 출력은 클록 펄스에 동기되어 변하고 이러한 변화를 트리거(trigger)되었다고 한다.